○排水基準を定める省令

(昭和四十六年六月二十一日)

(総理府令第三十五号)

改正　昭和四六年七月一日総理府令第四一号

同四九年九月三〇日同第六五号

同四九年一一月一九日同第七〇号

同五〇年二月三日同第三号

同五一年六月二四日同第三七号

同五二年八月二六日同第三八号

同五六年六月二三日同第三九号

同六〇年五月二七日同第三〇号

同六一年六月二一日同第三八号

平成元年四月三日同第一九号

同二年二月一七日同第一号

同二年七月七日同第三六号

同三年六月二一日同第二九号

同五年八月二七日同第四〇号

同五年一二月二七日同第五四号

同七年七月一二日同第三六号

同九年一月一三日同第三号

同一〇年九月二四日同第五六号

同一二年一月二八日同第六号

同一二年八月一四日同第九四号

同一三年六月一三日環境省令第二一号

同一五年一月二二日同第一号

同一五年九月一二日同第二二号

同一五年一一月二八日同第三〇号

同一六年五月三一日同第一六号

同一八年一月三一日同第二号

同一八年一一月一〇日同第三三号

同一九年六月一日同第一四号

同二〇年九月三〇日同第一一号

同二二年六月一日同第一〇号

同二三年三月一六日同第三号

同二三年一〇月二八日同第二八号

同二四年五月二三日同第一五号

同二五年六月一〇日同第一五号

同二五年九月四日同第二〇号

同二六年一一月四日同第三〇号

同二七年五月一日同第二〇号

同二七年九月一八日同第三三号

同二八年六月一六日同第一五号

水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。

排水基準を定める省令

(平一二総府令九四・改称)

(排水基準)

第一条　水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(昭五一総府令三七・一部改正)

(検定方法)

第二条　前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(昭四六総府令四一・一部改正、昭五一総府令三七・旧第三条繰上・一部改正、平一二総府令九四・一部改正)

附　則

(施行期日)

1　この府令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

(経過措置)

2　附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又はが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成三十年九月三十日までの間は、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平二〇環省令一一・追加、平二五環省令二〇・一部改正)

3　前項に規定する排水基準は、第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平二〇環省令一一・追加)

4　窒素含有量についての第一条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(平二〇環省令一一・追加)

5　前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。

(平二〇環省令一一・追加)

6　前二項の規定は、含有量について準用する。この場合において、第四項中「窒素含有量」とあるのは「含有量」と、「別表第二の備考6」とあるのは「別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「含有量」と読み替えるものとする。

(平二〇環省令一一・追加)

附則別表

(平二〇環省令一一・追加、平二五環省令二〇・一部改正)

| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| 窒素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 天然ガス鉱業 | 一六〇(日間平均一五〇) |
|  | 畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) | 一七〇(日間平均一四〇) |
|  | 酸化コバルト製造業 | 四〇〇(日間平均一二〇) |
|  | バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 四二五〇(日間平均三五〇〇) |
| 含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) | 二五(日間平均二〇) |
| 備考 1 別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 3 この表に掲げる含有量についての排水基準は、が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。 |

附　則　(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附　則　(昭和四九年九月三〇日総理府令第六五号)

この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。

附　則　(昭和四九年一一月一九日総理府令第七〇号)

この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

附　則　(昭和五〇年二月三日総理府令第三号)　抄

1　この府令は、昭和五十年三月一日から施行する。

附　則　(昭和五一年六月二四日総理府令第三七号)

1　この府令は、公布の日から施行する。

2　附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場(この府令の施行の際現に当該業種に係る水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定施設を設置しているものに限る。)に係る排出水の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十八年間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(昭五六総府令三九・昭六一総府令三八・平三総府令二九・一部改正)

3　前項に規定する排水基準は、改正後の総理府令第二条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

4　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

(昭六一総府令三八・全改、平三総府令二九・一部改正)

| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| 生物化学的酸素要求量 (単位 一リツトルにつきミリグラム) | なめし革製造業及び毛皮製造業 | 九〇〇(日間平均六八〇) |
| 浮遊物質量 (単位 一リツトルにつきミリグラム) | なめし革製造業及び毛皮製造業 | 三〇〇(日間平均二五〇) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 一リツトルにつきミリグラム) | なめし革製造業及び毛皮製造業 | 五〇 |
| クロム含有量 (単位 一リツトルにつきミリグラム) | なめし革製造業及び毛皮製造業 | 一〇 |
| 備考 1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 3 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 4 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、3の規定を準用する。 |

附　則　(昭和五二年八月二六日総理府令第三八号)　抄

1　この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。

附　則　(昭和五六年六月二三日総理府令第三九号)

1　この府令は、昭和五十六年六月二十四日から施行する。

2　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(昭和六〇年五月二七日総理府令第三〇号)

1　この府令は、昭和六十年七月十五日から施行する。

附　則　(昭和六一年六月二一日総理府令第三八号)

1　この府令は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

2　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成元年四月三日総理府令第一九号)

この府令は、平成元年十月一日から施行する。

附　則　(平成二年二月一七日総理府令第一号)

この府令は、平成二年五月一日から施行する。

附　則　(平成二年七月七日総理府令第三六号)

1　この府令は、平成二年七月十五日から施行する。

2　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成三年六月二一日総理府令第二九号)

1　この府令は、平成三年六月二十四日から施行する。

2　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成五年八月二七日総理府令第四〇号)

1　この府令は、平成五年十月一日から施行する。

2　附則別表第一の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又はが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、平成十二年七月十四日までの間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平七総府令三六・一部改正)

3　附則別表第二の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又はが海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準は、平成二十年九月三十日までの間は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平一〇総府令五六・平一二総府令九四・平一五環省令二二・一部改正)

4　前二項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平一二総府令九四・一部改正)

5　窒素含有量についての省令第一条又は附則第二項若しくは第三項に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、省令別表第二の備考6の規定に基づき環境大臣が一の湖沼又は海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該湖沼、当該海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)(以下「令」という。)別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。

(平一二総府令九四・一部改正)

6　前項本文の場合において、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から六月間(当該施設が令別表第三に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、一年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第十二条第一項の規定が適用されるものとする。

(平一二総府令九四・一部改正)

7　前二項の規定は、含有量について準用する。この場合において、第五項中「窒素含有量」とあるのは「含有量」と、「省令別表第二の備考6」とあるのは「省令別表第二の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「含有量」と読み替えるものとする。

(平一二総府令九四・一部改正)

8　この府令による改正前の排水基準を定める総理府令別表第二の備考6及び7の規定に基づき環境庁長官により定められている湖沼は、それぞれ改正後の総理府令別表第二の備考6及び7の規定により定められているものとみなす。

附則別表第一

(平七総府令三六・一部改正)

| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| 窒素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業 | 一四〇(日間平均七〇) |
| 含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業 | 三四(日間平均一七) |
|  | アルマイト加工業 | 一〇〇(日間平均五〇) |
| 備考 1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考6に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「窒素に係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 3 この表に掲げる含有量についての排水基準は、が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考7に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「に係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。 |

附則別表第二

(平一五環省令二二・全改)

| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| 窒素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 天然ガス鉱業 | 一六〇(日間平均一五〇) |
|  | 畜産農業 | 一九〇(日間平均一五〇) |
|  | 酸化銀製造業 | 二四〇(日間平均二一〇) |
|  | 酸化コバルト製造業 | 九〇〇(日間平均七五〇) |
|  | 黄鉛顔料製造業 | 一三〇〇(日間平均九五〇) |
|  | バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 六〇〇〇(日間平均五〇〇〇) |
| 含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業 | 三〇(日間平均二四) |
|  | 化合物製造業(縮合酸塩製造工程を有するものに限る。) | 四〇(日間平均一〇) |
| 備考 1 省令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 3 この表に掲げる含有量についての排水基準は、が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、省令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、省令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。 |

附　則　(平成五年一二月二七日総理府令第五四号)

1　この府令は、平成六年二月一日から施行する。

2　附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この府令の施行の日から十五年間は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平九総府令三・平一二総府令六・平一二総府令九四・平一五環省令一・平一八環省令二・一部改正)

3　前項に規定する排水基準は、省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平一二総府令九四・一部改正)

4　この府令の施行の際現に省令別表第一の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「旅館業に属する特定事業場」という。)から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「下水道」という。)であって次の算式により計算された値が〇・一を超えるものから排出される排出水の素及びその化合物による汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、省令第一条及び附則第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(ΣCi・Qi)／Q

(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ci　下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、当該特定事業場から当該下水道に排出される水の素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位　素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)

Qi　当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位　一日につき立方メートル)

Q　当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位　一日につき立方メートル))

(平九総府令三・旧第六項繰上、平一二総府令九四・一部改正)

附則別表

(平一五環省令一・全改)

| 有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| セレン及びその化合物 (単位 セレンの量に関して、一リットルにつきミリグラム) | セレン化合物製造業 | 〇・三 |
| 備考 1 この表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合においても、当該工場又は事業場に係る排出水については、この表の下欄に掲げる許容限度の排水基準を適用する。 2 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。1の規定は、この場合において準用する。 |

附　則　(平成七年七月一二日総理府令第三六号)

1　この府令は、平成七年七月十五日から施行する。

2　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成九年一月一三日総理府令第三号)

1　この府令は、平成九年二月一日から施行する。

2　この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成一〇年九月二四日総理府令第五六号)

この府令は、平成十年十月一日から施行する。

附　則　(平成一二年一月二八日総理府令第六号)

この府令は、平成十二年二月一日から施行する。

附　則　(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)　抄

1　この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附　則　(平成一三年六月一三日環境省令第二一号)

1　この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

2　附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての水質汚濁防止法(以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、この省令の施行の日から十八年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平一六環省令一六・平一九環省令一四・平二二環省令一〇・平二五環省令一五・平二八環省令一五・一部改正)

3　前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。

4　前二項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

5　この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一六環省令一六・旧第七項繰上)

附則別表

(平二八環省令一五・全改)

| 有害物質の種類 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| ほう素及びその化合物 (単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) | 電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 三〇 |
|  | ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 四〇 |
|  | うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |  |
|  | 貴金属製造・再生業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |  |
|  | 下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 五〇 |
|  | 金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一〇〇 |
|  | うわ薬製造業(うわ薬瓦の製造に使用するうわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一四〇 |
|  | 旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 五〇〇 |
| ふっ素及びその化合物 (単位 ふっ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) | ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一二 |
|  | うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |  |
|  | 電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一五 |
|  | 旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) |  |
|  | 旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 三〇 |
|  | 電気めっき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) | 四〇 |
|  | 旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。以下この欄において同じ。)を利用するものであって一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現に湧出していた温泉を利用するものに限る。) | 五〇 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム) | 下水道業(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) | 一三〇 |
|  | 酸化コバルト製造業 | 一六〇 |
|  | 畜産農業 | 六〇〇 |
|  | ジルコニウム化合物製造業 | 七〇〇 |
|  | モリブデン化合物製造業 | 一五〇〇 |
|  | バナジウム化合物製造業 | 一六五〇 |
|  | 貴金属製造・再生業 | 二九〇〇 |
| 備考 1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。 2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。 ΣCi・Qi／Q (この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル) Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)) |

附　則　(平成一五年一月二二日環境省令第一号)

この省令は、平成十五年二月一日から施行する。

附　則　(平成一五年九月一二日環境省令第二二号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附　則　(平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号)　抄

(施行期日)

第一条　この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附　則　(平成一六年五月三一日環境省令第一六号)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附　則　(平成一八年一月三一日環境省令第二号)

この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

附　則　(平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号)　抄

(施行期日)

第一条　この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。

(経過措置)

第二条　附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2　附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

3　第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平二三環省令三・平二三環省令二八・一部改正)

第三条　この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条　この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

(平二三環省令三・平二三環省令二八・一部改正)

| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| 亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 金属鉱業 | 五 |
|  | 電気めっき業 |  |
|  | 下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。備考第二項において「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) |  |
| 備考 1 中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。 2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が二を超えることをいう。 (ΣCi・Qi)／Q (この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(単位 一リットルにつきミリグラム) Qi 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル) Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)) |

附　則　(平成一九年六月一日環境省令第一四号)

この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

附　則　(平成二〇年九月三〇日環境省令第一一号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附　則　(平成二二年六月一日環境省令第一〇号)

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附　則　(平成二三年三月一六日環境省令第三号)　抄

(施行期日)

第一条　この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

附　則　(平成二三年一〇月二八日環境省令第二八号)

(施行期日)

第一条　この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。

(経過措置)

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成二四年五月二三日環境省令第一五号)

(施行期日)

第一条　この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。

(経過措置)

第二条　附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から六年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2　前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

3　第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平二七環省令二〇・一部改正)

第三条　一・四―ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。

附則別表

(平二七環省令二〇・全改)

| 有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| 一・四―ジオキサン (単位 一リットルにつきミリグラム) | エチレンオキサイド製造業 | 六 |
|  | エチレングリコール製造業 |  |
| 備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表により当該業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |

附　則　(平成二五年六月一〇日環境省令第一五号)

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附　則　(平成二五年九月四日環境省令第二〇号)

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附　則　(平成二六年一一月四日環境省令第三〇号)

(施行期日)

第一条　この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条　附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間(金属鉱業及び溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)に属する特定事業場にあっては、二年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2　前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

3　第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条　この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条　この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則別表

| 有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
| --- | --- | --- |
| カドミウム及びその化合物 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 金属鉱業 | 〇・〇八 |
|  | 非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。) | 〇・〇九 |
|  | 非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。) |  |
|  | 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。) | 〇・一 |
| 備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの許容限度のうち、最大のものを適用する。 |

附　則　(平成二七年五月一日環境省令第二〇号)

この省令は、平成二十七年五月二十五日から施行する。

附　則　(平成二七年九月一八日環境省令第三三号)

(施行期日)

第一条　この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。

(経過措置)

第二条　この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第三条第一項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条　この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成二八年六月一六日環境省令第一五号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

別表第一(第一条関係)

(昭四六総府令四一・昭四九総府令六五・昭四九総府令七〇・昭五〇総府令三・昭五二総府令三八・平元総府令一九・平五総府令五四・平一二総府令九四・平一三環省令二一・平二三環省令二八・平二四環省令一五・平二六環省令三〇・平二七環省令三三・一部改正)

| 有害物質の種類 | 許容限度 |
| --- | --- |
| カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム |
| シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム |
| 有機化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム |
| 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム |
| 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム |
| 素及びその化合物 | 一リットルにつき素〇・一ミリグラム |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
| トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
| 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム |
| シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム |
| 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム |
| 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
| チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム |
|  | 海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム |
| ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム |
|  | 海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム |
| 一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム |
| 備考 1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 2 素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 |

別表第二(第一条関係)

(昭四九総府令七〇・昭六〇総府令三〇・平五総府令四〇・平一二総府令九四・平一三環省令二一・平一八環省令三三・一部改正)

| 項目 | 許容限度 |
| --- | --- |
| 水素イオン濃度 (水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
| 生物化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
| 化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
| 浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二〇〇(日間平均一五〇) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三〇 |
| フェノール類含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
| 銅含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 三 |
| 亜鉛含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
| 溶解性鉄含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
| 溶解性マンガン含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
| クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
| 大腸菌群数 (単位 一立方センチメートルにつき個) | 日間平均三、〇〇〇 |
| 窒素含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一二〇(日間平均六〇) |
| 含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六(日間平均八) |
| 備考 1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。 6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 7 含有量についての排水基準は、が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 |